## Slide 1
Sistema cargoservice
Automazione del Carico Stiva
Un sistema software eterogeneo e orchestrato per il trasporto in sicurezza di container tramite un robot mobile autonomo controllato in tempo reale.
componenti: Carini, Lauriola, Pipola
github.com/riccardocar99/cargoservice-
Notes: Buongiorno a tutti.
Il progetto consiste in un sistema distribuito e IoT per l'automazione del carico di una stiva.
Lo scopo dell'architettura è orchestrare, in sicurezza e in tempo reale, un robot mobile autonomo facendolo interagire con dispositivi esterni.

## Slide 2
Sprint 0
Analisi Requisiti: Vocabolario formale dei vincoli e modello formale Qak iniziale.
Sprint 1
Architettura Logica: Core logic (cargoservice), superamento del gap cartesiano e test JUnit.
Sprint 2
Distribuzione Rete: Integrazione web server CoAP/HTTP per IOPort e simulazione sonar/led via MQTT.
Sprint 3
Hardware Reale: Integrazione della scheda fisica Raspberry Pi Pico W con sensore sonar HC-SR04 e LED reali.
Processo di Sviluppo ad Incrementi
Notes: Per gestire la complessità, abbiamo adottato uno sviluppo ad incrementi diviso in quattro fasi:
Sprint 0: Analisi dei requisiti e chiarimenti sull’abstraction gap e una formalizzazione del linguaggio con lo scopo di evitare ambiguità, costruzione di un primo modello formale eseguibile in linguaggio Qak.
Sprint 1: Sviluppo dell'architettura logica centrale e superamento del gap cartesiano per il movimento del robot.
Sprint 2: Distribuzione di rete del sistema, tramite protocolli CoAP, HTTP e MQTT, introducendo sensori e LED simulati.
Sprint 3: Passaggio finale all'hardware fisico, sostituendo i simulatori con un Raspberry Pi Pico W collegato a un vero Sonar e a un LED.

## Slide 3
Vocabolario e Vincoli
Contesti Qak Centrali
Nodi ed Interfacce Esterne
Mappatura formale di "stiva piena", "fuori servizio" e "presenza container".
Definizione dei vincoli fisici e delle distanze critiche del sonar (soglia DFREE).
Garantita tracciabilità bidirezionale tra requisiti testuali ed eventi del sistema.
ctx_cargoservice: Contesto logico di controllo centrale (orchestratore, driver robot e proxy).
ctxrobotsmart: Contesto remoto per la gestione del movimento (pianificatore).
IOPort WebGUI: Interfaccia utente browser connessa via HTTP/CoAP al server web JVM.
Pico W (Sonar-Led): Nodo hardware IoT remoto connesso tramite broker MQTT.
→
→
→
→
→
→
→
Dall'Analisi alla Modellazione
Notes: In questa fase siamo passati dall'analisi alla modellazione dell'architettura.
Innanzitutto, abbiamo definito un vocabolario e dei vincoli formali.
Questo passaggio è stato fondamentale per garantirci una rigorosa tracciabilità bidirezionale tra i requisiti testuali forniti dal committente e gli eventi reali del sistema.
A livello architetturale, abbiamo modellato il sistema distribuendolo su diversi nodi:
Abbiamo due Contesti Qak Centrali: uno dedicato all'orchestratore logico e uno remoto per la pianificazione del movimento del robot.
E due Nodi Esterni eterogenei: un'interfaccia web per l'utente (che comunica via HTTP e CoAP) e un nodo IoT fisico remoto per Sonar e LED, integrato tramite broker MQTT.

## Slide 4
Orchestratore (cargoservice)
Driver Robot (cargorobot)
Possiede la conoscenza dello stato logico della stiva di carico.
Effettua la prenotazione logica degli slot disponibili (1-4).
Gestisce gli stati di alto livello indipendentemente dal motore fisico del robot.
Risolve il gap astrattivo cartesiano.
Traduce le mete semantiche (ioport, slot1, etc.) in coordinate geometriche (X,Y).
Interazione asincrona strutturata tramite messaggi Qak Request-Reply per attendere il completamento di ogni movimento.
→
→
→
→
→
→
Architettura Logica del Controllo
Notes: Entrando nel dettaglio dell'Architettura Logica, abbiamo applicato il principio di separazione delle responsabilità.
Da un lato c'è l'Orchestratore, che ragiona esclusivamente ad alto livello: prenota gli slot logici e gestisce gli stati della stiva.
Dall'altro lato abbiamo isolato il Driver Robot, il cui compito è risolvere il gap cartesiano: prende le mete semantiche (come 'ioport') e le traduce in coordinate geometriche X-Y, comunicando con l'orchestratore in modo asincrono tramite pattern Request-Reply

## Slide 5
Host JVM & Docker Core
MQTT Adapter Bridge
Java Virtual Machine: Esegue il backend Qak e l'IOPort Web Server (porta 8081).
HTTP Polling & CoAP GET: Il browser interroga periodicamente il Web Server, che recupera in sincrono lo stato dell'orchestratore via CoAP.
Docker Engine: Isola il broker MQTT (Mosquitto) e il simulatore grafico 3D (WEnv).
Disaccoppia l'orchestratore Qak dai protocolli di basso livello.
Converte i payload MQTT provenienti dal sonar in dispatches Qak distance(D).
Invia comandi MQTT per il controllo dinamico dello stato del LED.
→
→
→
→
→
→
Architettura Fisica Distribuita
Notes: Passando al deployment, l'Architettura Fisica è totalmente distribuita.
Il core gira su una JVM che ospita il backend e il Web Server.
L'interfaccia utente si aggiorna tramite HTTP Polling, mentre il server recupera lo stato interno dell'orchestratore sfruttando il protocollo CoAP.
Il Broker MQTT e il simulatore 3D sono isolati all'interno di container Docker.
Infine, per interagire con i sensori fisici, abbiamo creato un Adapter Bridge MQTT che disaccoppia la logica di alto livello dai protocolli hardware, traducendo i payload MQTT in eventi nativi Qak per il Sonar e il LED.

## Slide 6
Integrazione Hardware Fisico
import uasyncio as asyncio
from umqtt_simple import MQTTClient
async def sonar_mqtt_loop(client):
while True:
try:
d = read_sonar()
client.publish("cargoservice/pico/sonar", str(d))
print("MQTT | Published distance:", d, "cm")
except Exception as e:
print("Sonar Loop | Error:", e)
await asyncio.sleep(0.25)
async def main():
connect_wifi()
# Setup MQTT Client
client = MQTTClient("pico_client", MQTT_BROKER)
client.set_callback(mqtt_callback)
try:
client.connect()
client.subscribe("cargoservice/pico/led")
print("MQTT | Connected & Subscribed to cargoservice/pico/led")
except Exception as e:
print("MQTT | Initial connection failed:", e)
# Launch concurrent async loops
await asyncio.gather(
led_control_loop(),
sonar_mqtt_loop(client),
mqtt_check_loop(client)
)
pico_sonar_led.py
Raspberry Pi Pico W
Il passaggio dall'emulatore software all'hardware fisico reale è avvenuto a caldo, senza modificare l'orchestratore, grazie all'interfaccia standardizzata MQTT.
Sonar HC-SR04: Collegato via pin GPIO per rilevare l'ostacolo.
LED Fisico: Lampeggiante in moto, verde fisso in blocco.
MicroPython: Codice pulito e asincrono per l'invio distanze.
Notes: Il vero banco di prova è stata l'Integrazione Hardware finale.
Grazie al disaccoppiamento basato su MQTT, il passaggio dal simulatore al dispositivo fisico è avvenuto senza dover toccare una singola riga di codice dell'orchestratore.
Sul Raspberry Pi abbiamo scritto codice MicroPython puramente asincrono sfruttando uasyncio: questo ci permette di gestire in modo concorrente e non bloccante la lettura del Sonar, il lampeggio del LED e la ricezione di rete.

## Slide 7
Out of Service (Allarme)
Ripristino Automatico
Rilevamento: Sonar misura una distanza maggiore di DFREE.
Timeout di Sicurezza: Se la violazione persiste per 3 secondi di fila, scatta la transizione di allarme.
Arresto Istantaneo: Viene emesso l'evento alarm(sonar_failure) che arresta il robot.
Segnalazione Visiva: Il LED passa da lampeggiante ad acceso fisso.
Monitoraggio Attivo: Il sistema continua a campionare la distanza anche in stato di fermo.
Filtro Stabilità: Al rientro dei parametri di sicurezza inizia la procedura di ripristino.
Resume Activity: Il robot riprende automaticamente il tragitto memorizzato verso l'ultima destinazione (CurrentDest).
→
→
→
→
→
→
→
Protocollo Sicurezza & Gestione
Notes: Per la sicurezza, abbiamo implementato un protocollo di allarme robusto.
Se il Sonar rileva un'anomalia (superando la soglia DFREE per un timeout di 3 secondi), il sistema solleva un evento di allarme, bloccando istantaneamente il robot e accendendo il LED fisso.
Il vero punto di forza è il Ripristino Automatico: appena l'ostacolo viene rimosso, il robot non riparte da zero, ma recupera la sua variabile di stato interna (CurrentDest) e riprende esattamente il tragitto interrotto

## Slide 8
Strategia Validation & Test Plans
Test ID | Ambito | Azione di Test | Risultato Atteso/Validazione
Test Funzionale | Funzionale CoAP | Richiesta di load a stiva piena | Risposta immediata di errore CoAP: il robot rimane immobile in Home
JUnit Test 2 | Integrazione Logica | Carico di container su stiva vuota | Transito completo delle aree del robot e riserva dello slot logico 1
JUnit Test 3 | Sicurezza Sonar | Simulazione distanza di allarme su mock | Emissione di alarm, transizione di blocco e ripresa automatica del robot
Hardware Test 1 | Interazione HW Reale | Interruzione del sonar reale HC-SR04 | Arresto istantaneo nel simulatore 3D e accensione del LED rosso fisico
Notes: Infine, la validazione.
L'affidabilità è garantita da una suite di test multilivello. Abbiamo automatizzato l'Integrazione Logica e la Sicurezza tramite test JUnit, simulando l'arrivo dei container e la caduta del Sonar.
A questi abbiamo affiancato Test Funzionali end-to-end via CoAP e Hardware Test reali, dove abbiamo dimostrato con successo la perfetta sincronia cyber-fisica: infatti mettendo una mano davanti al Sonar reale, il robot nel simulatore 3D si arresta istantaneamente.

## Slide 9
Grazie per l’attenzione
Sistema cargoservice - Fine Presentazione